PRVI ZAKON TERMODINAMIKE-energija se ne može uništiti,ne može nestati,niti se iz ičega stvoriti,ona se samo može transformirati iz jednog oblika u drugi. Q=∆U+W (Q-toplina koju je sustav primio J,∆U-razlika unutarnje energije u početnom i konačnom stanju J,W-izvršeni rad J)-to načelo primijenjeno u području toplinske fizike naziva se P.Z.TD.

-Q je + ako je privodimo sustavu,a – ako je odvodimo, W je + ako sustav obavlja rad,a – ako ga obavljaju vanjske sile na sustavu

-PERPETUM MOBILE 1.VRSTE(vječni pokretač)-stroj koji bi radio bez utroška energije,ponavljanjem kruznog procesa,ali je to P.Z.TD. nemoguće jer na kraju kružnog procesa U poprima početnu vrijednost-∆U=0 što znači da bi morali dovoditi Q

ADIJABATSKI PROCESI-nema izmjene topline s drugim tijelima W=0,∆U=-W –rad koji obavljaju vanjske sile pretvara se u unutrašnju energiju,ili obrnuto.2 načina da se ostvari adijabatski proces: 1.izolirani sustav-termosica 2.postupak vrlo brzog tlačenja ili širenja sustava gdje se pri tom brzinom promjene obujma sustava toplina ne stigne izmijeniti sa okolinom

-rad kod adijabatskog procesa manji je u odnosu na izotermni proces za površinu ABC-graf:

RAD plina U KRUŽNOM PROCESU-rad u kružnom procesu je + ako se u p,V-koordinatnom sustavu

stanje plina mijenja u smjeru kataljke na satu, a ako se mijenja suprotno od smjera kazaljke na satu rad će biti –

TOPLINSKI STROJEVI-su uređaji koji pomoću energije dobivene u obliku topline proizvode rad-upotrebljavamo ih kod motornih vozila. Sastoje se od 3 osbovna dijela:radno tijelo,toplinski spremnik više i niže temperature- W=Q1-Q2

-KORISNOST-ή je jednaka omjeru iskorištene i uložene energije

-u kružnom procesu: ή=100(1-Q2/Q1)%, ή=100(1-T2/T1)%

-maksimalna moguća korisnost-korisnost Carnotova stroja

-max vrijednost ή u realnim toplinskim strojevima do 20%,u motorima sa

unutarnjim izgaranjem 40%,u parnim turbinama 45%,u reaktivnim motorima do 42%

CARNOTOV KRUŽNI PROCES-postiže se najveća moguća učinkovitost pretvorbe topline u rad

AB-izotermno širenje radnog tijela

BC-adijabatsko širenje radnog tijela

CD-izotermno stlačivanje radnog tijela

DA-adijabatsko stlačivanje radnog tijela

Uzeto sa : http://salabahteri.awardspace.com/, http://www.salabahteri.cjb.net